## Slide 1: Помехоустойчивое кодирование в системах цифровой связи и передаче данных
с.н.с. Лаборатории мультимедийных систем и технологий, МФТИ, Москва
Доцент кафедры ТОР, РГРТУ, Рязань
Овинников Алексей Анатольевич

## Slide 2: Идеи помехоустойчивого кодирования (ПК)
Из-за шумов и помех при приёме возможны ошибки
Для обнаружения и/или исправления некоторых ошибок в передаваемые сообщения вносится избыточность
Цель – сделать возможные кодированные сообщения как можно больше отличающимися друг от друга
В кодированном сообщении допустимы не любые последовательности символов, а только удовлетворяющие алгоритму кодирования
  Это позволяет при приёме искажённого сообщения обнаружить ошибку и, возможно, исправить её
Такой подход называется помехоустойчивым кодированием (Error-Correcting Coding, ECC) или канальным кодированием (Channel Coding)

## Slide 3: Развитие теории ПК
Классическая теория (1947-1993)
1) Линейные и нелинейные коды
2) Алгебраическое декодирование
3) Методы «жёсткого» и мягкого декодирования
4) Блочные и свёрточные коды
5) Составные коды и методы их декодирования
Современная теория (1993…)
1) Итеративное декодирование
2) Новые классы кодов (LDPC, Turbo, Polar)
3) Совместное проектирование структуры кода – метода декодирования
4) Интеграция блочной и свёрточной парадигм в ПК
Практическое применение

## Slide 4: Хронология классической теории ПК
1954 г. - первое исследование помехоустойчивости приёма с «мягкими» решениями для кода Вагнера (Р. Сильверман и М.Болсер)
1963 г. – разработка методов мажоритарного декодирования блоковых кодов, как при «жёстком», так и «мягком» решении демодулятора (Дж. Л. Мэсси)
1971-1972 гг. – разработка алгоритмов мягкого декодирования блоковых кодов (Е. Велдон, Д. Чейз)
1974 г. – разработка методов оптимального декодирования блоковых кодов (Бал-Кук-Джелинек-Равив) (BCJR)
1976 г. – разработка оптимальных многопороговых методов декодирования мажоритарных кодов (В.В. Золотарёв)
1955 г. – создание свёрточных кодов (П. Элайес, Л.М. Финк и В.И. Шляпоберский)
1957 г. – создание метода последовательного декодирования (Дж. Возенкрафт)
1961 г. – исследование эффективности метода последовательного декодирования свёрточных кодов (Дж. Возенкрафт и Б. Рейффен)
1963 г. – совершенствование алгоритма последовательного декодирования свёрточных кодов (Р.М. Фано)
1966 г. – создание стэк-алгоритма для декодирования свёрточных кодов (К.Ш. Зигангиров, 1969 г. – Ф. Джелинек)
1967 г. – создание алгоритма декодирования свёрточных кодов по максимуму правдоподобия (Э. Витерби)
1955 г. – создание итерированных кодов (П. Элайс)
1960 г. – разработка метода перемежения информационных символов при передаче сообщений в каналах с группированием ошибок (А.А. Харкевич и Э.Л. Блох, 1970 г. – Дж. Л. Раймес)
1965 г. – создание каскадных кодов (Г. Форни)
1976 – 1982 г. – создание и исследование обобщённых каскадных кодов (Э.Л. Блох, В.В. Зяблов, В.А. Зиновьев)
1993 г. – создание свёрточных турбокодов (Франция – К. Берроу, А. Главье)
Направления исследований:
1. Линейный коды и алгебраические методы их декодирования
2. Методы «мягкого» декодирования линейных кодов
3. Свёрточные коды и методы их декодирования
4. Составные коды и методы их декодирования
1947 г. создание блоковых линейных кодов, корректирующих одиночные ошибки (Р. Хэмминг)
1954 г. создание кодов с мажоритарным декодированием (И.С. Рид и Д.Е. Маллер)
1959 г. создание кодов Боуза-Рой-Чоудхури-Хоквингема (БЧХ) (Франция, А. Хоквингем, США, 1960 г. Р.К.Боуз и Д.К. Рой-Чоудхури)
1960 г. создание q-ичных линейных блоковых кодов (И.С. Рид и Г. Соломон)
1960 – 1968 г. разработки алгебраических алгоритмов декодирования двоичных кодов БЧХ (У. Питерсон, Дж. Л. Мэсси, Г. Форни, С. Берлекэмп)
1962 г. – создание кодов с низкой плотностью проверок на чётность (Р. Галлагер)
1970-1974 г. – создание кодов Гоппы, Юстенсена и Хелгерта, у которых минимальное кодовое расстояние растёт линейно с увеличением длины кодовой комбинации

## Slide 5: Приложения классической теории ПК
Системы связи и передачи данных
Сотовая связь (2G – РС+ свёрточный, 3G и 4G – тубро код, 5G – LDPC и Polar)
Транк (от кодов Хэмминга и Голея до блоковых турбо кодов)
Устройства записи и хранения
CD/DVD - РС
HDD/SSD – РС, БЧХ, LDPC
Вещание/космос
Цифровое ТВ - DVB (от РС+свёрточного до БЧХ+LDPC)
Цифровое аудио (от свёрточных кодов до LDPC)
DDR – различные блочные коды
Спутники и КА (множество классических и современных кодов)
Криптовалюты (BTC – БЧХ код в ядре блокчейна)

## Slide 6: Место ПК в системе связи

## Slide 7: Способы коррекции ошибок
Запрос повторной передачи (Automatic Repeat Request, ARQ)
  Обнаружение ошибок и запрос повторной передачи
Прямое исправление ошибок (Forward Error Correction, FEC)
  Декодирование кода, то есть исправление ошибок
Гибридный вариант
  Производится попытка исправления ошибок
  Если число большое порога, результат считается недостаточно достоверным и производится запрос повторной передачи

## Slide 8: Форма кривых помехоустойчивости для кодированных систем

## Slide 9
Канал связи с аддитивным белым
гауссовским шумом (АБГШ канал)
Аддитивный белый гауссовский шум:
  r(t) = s(t) + n(t)
  s(t) – полезный сигнал
  n(t) – АБГШ
  r(t) – принятый сигнал
СПМ АБГШ – N0
  для вещественного шума:
  N0 – односторонняя СПМ
  для комплексного шума
  (комплексной огибающей):
  N0 – двусторонняя СПМ

## Slide 10
Пропускная способность АБГШ канала
Формула Шеннона:
При большом ОСШ:

## Slide 11
Пропускная способность АБГШ канала
и предел Шеннона
Используем формулу Шеннона Eb/N0 вместо SNR:
Предел Шеннона*:
*Следствие второго замечательного предела

## Slide 12: Предельная форма кривой помехоустойчивости
При неограниченном росте корректирующей способности кода:
  Eb/N0 > -1.6 дБ (выше предела Шеннона): Pb -> 0
  Eb/N0 < -1.6 дБ (выше предела Шеннона): Pb -> 1/2
Выводы:
  сколь угодно низкая вероятность ошибки может быть достигнута при любом ОСШ по мощности
  сколь угодно низкая вероятность ошибки может быть достигнута только если ОСШ на бит превышает предел Шеннона (-1.6 дБ)
  чем ниже ОСШ, тем меньше макс. спектральная эффективность, при которой возможно Pb -> 0

## Slide 13: Классификация кодов
Блоковые и свёрточные
  В зависимости от наличия памяти у кодера
Систематические и несистематические
  В зависимости от возможности разделить информационные и избыточные символы
Двоичные и недвоичные
  В зависимости от используемого алфавита
Линейные и нелинейный
  В зависимости от типа математических операций кодирования
Каскадные и некаскадные
  По наличию/отсутствию объединения отдельных кодов

## Slide 14: Жёсткие и мягкие решения
Способ взаимодействия демодулятора и декодера помехоустойчивого кода:
  Жёсткие решения (hard decisions)
    Демодулятор принимает окончательные решения о значениях (0/1) принятых битов и передаёт декодеру только эти решения
  Мягкие решения (soft decisions)
    Декодер использует информацию о
    степени достоверности значения каждого
    демодулированного бита

## Slide 15: Блоковые коды: терминология

## Slide 16: Блоковые коды: основные параметры
– кодовое расстояние (code distance), минимальное расстояние между кодовыми словами
  Используется метрика Хэмминга – расстояние равно числу несовпадающих символов
  – вариант обозначения кода
– кратность гарантированно обнаруживаемой ошибки
– кратность гарантированно исправляемой ошибки
  Обозначение – выделение целой части числа

## Slide 17: Блоковые коды: комбинирование обнаружения и исправления ошибок
Исправляем ошибок и дополнительно обнаруживаем ещё ошибок
  Если принятая комбинация символов находится на расстоянии ≤ t’ от одного из кодовых слов, производится исправление ошибки
  В противоположном случае выдаётся сигнал об обнаружении ошибки кратности больше t’
Возможные сочетания значений и :

## Slide 18: Блоковые коды: комбинирование обнаружения и исправления ошибок
Возможные сочетания значений и :

## Slide 19: Блоковые коды: комбинирование
Линейный блоковый код описывается порождающей (генераторной) матрицей (generator matrix) размером kxn
Кодирование блока (строка 1xk) производится путём его умножения на порождающую матрицу:
Результат – кодовое слово (строка 1xn)
В случае двоичного кода результат производится по модулю 2

## Slide 20: Блоковые коды: обнаружение ошибок
Проверочная матрица (parity-check matrix) – размером реализует проверку соотношений, использованных при формировании кодового слова:
Связь порождающей и проверочных матриц:
= 0, следовательно = 0

## Slide 21: Блоковые коды: декодирование
Искажённое кодовое слово ( – вектор ошибок):
Умножение принятого блока на проверочную матрицу даёт синдром (syndrome) :
Синдром зависит только от вектора ошибок:

## Slide 22: Блоковые коды: декодирование
Декодирование можно осуществить с помощью таблицы, сопоставляющей значения синдрома и вектора ошибок
Система уравнений является недоопределённой ( уравненией, неизвестных)
В качестве решения, как правило, выбирается вектор с минимальным числом ненулевых элементов (ошибка минимальной кратности)

## Slide 23: Пример: код Хэмминга (7,4)
Формирование избыточных символов
Порождающая матрица:

## Slide 24
Пример: код Хэмминга (7,4)
Таблица кодовых слов
Параметры:

## Slide 25
Пример: код Хэмминга (7,4)
Проверочные соотношения
Порождающая матрица:

## Slide 26
Пример: код Хэмминга (7,4)
Таблица декодирования

## Slide 27
Блоковые коды: весовой спектр
Вес кодового слова для двоичного слова: количество единичных битов
Весовой спектр
  Количество кодовых слов с весом
  для
  Линейный код обязательно содержит нулевое кодовое слово, поэтому
Пример для кода Хэмминга (7,4):

## Slide 28
Блоковые коды: вероятность необнаружения ошибки
Необнаруженная ошибка: одно кодовое слово превращается в другое
Расстояние Хэмминга между перепутанными словами -
  бит искажены в конкретных позициях
  бит остались без изменений
  вероятность такого события , – вероятность ошибочного приёма бита кодового слова
События перепутывания кодового слова с разными другими кодовыми словами являются несовместными, поэтому их вероятности суммируются
Для линейного кода результаты одинаковы для всех кодовых слов, усреднение по кодовым словам не нужно
В качестве «правильного» можно использовать любое кодовое слово, удобнее всего нулевое
Вероятность необнаружения возникших ошибок

## Slide 29
Блоковые коды: вероятность необнаружения ошибки
Пример кода Хэмминга (7,4):
Вероятность ошибочного приёма бита кодового слова при модуляции ФМ-2 (BPSK):
4/7 – скорость кодирования

## Slide 30
Блоковые коды: вероятность необнаружения ошибки
Параметры:
  ПК – код Хэмминга (7,4)
  Вид модуляции – ФМ-2

## Slide 31
Блоковые коды: вероятность ошибки декодирования
- вероятность ошибки декодирования кодового слова
Если код гарантированно исправляет ошибок, ошибка может возникнуть, если в кодовом слове произошло больше ошибок
Вероятность наличия битовых ошибок в конкретных позициях кодового слова:
Количество различных ошибок кратности равно числу сочетаний из по :
Верхняя граница
для вероятности ошибки декодирования кодового слова

## Slide 32
Блоковые коды: вероятность ошибки декодирования
Полученная формула именно верхняя граница, т.к. код в общем случае может исправлять больше t ошибок
Совершенный (perfect) код исправляет все ошибки кратности ≤t и ни одной ошибки кратности >t
  Имеет максимально возможную корректирующую способность t при данных n и k
  Формула для превращается в равенство
Для совершенных кодов выполняется следующее равенство
Пример для кода Хэмминга (7,4) – совершенного кода:

## Slide 33
Блоковые коды: вероятность ошибки декодирования
Вероятность битовой ошибки зависит от того, как устроен код (как сопоставлены информационные блоки и кодовые слова)
Предположения:
  Если число ошибок >t, декодирование в среднем не изменяет число ошибок в кодовом слове
  Эти ошибки равномерно распределены между систематической и избыточной частями кодового слова
Приближённое соотношение:

## Slide 34
Блоковые коды: вероятность ошибки декодирования
Для кода Хэмминга (7,4):

## Slide 35
Свёрточные коды: терминология

## Slide 36
Числа k и n обычно невелики
  Чаще всего k = 1 и скорость кодирования r = 1/n
Математическое описание работы кодера:
  – вектор внутреннего состояния кодера
  , – группы символов на входе и выходе
  Функция описывает изменение внутреннего состояния под воздействием входных данных
  Функция g описывает формирование кодированной последовательности
Свёрточные коды: параметры

## Slide 37
Свёрточные коды: параметры
K – кодовое ограничение (code constraint)
  Количество групп входных символов, включая текущую группу, от которых зависит результат кодирования
- свободное расстояние (free distance)
  Минимальное расстояние Хэмминга между кодированными последовательностями
  – вектор внутреннего состояния кодера
  , – группы символов на входе и выходе
  Функция описывает изменение внутреннего состояния под воздействием входных данных
  Функция g описывает формирование кодированной последовательности

## Slide 38
Свёрточные коды: кодирование
Кодер содержит k регистров сдвига, в которые поступают входные символы x
Выходные символы y результат вычислений над содержимым регистров s:
  В рекурсивных кодах регистры охвачены обратными связями

## Slide 39
Свёрточные коды: пример
Вектор состояния s состоит из двух элементов s1,m и s2,m
Функции f(слева) и g(справа):
Другие способы описания
  Порождающие полиномы (для линейных кодов)
  Диаграмма состояний
  Решётчатая диаграмма
  Древовидная диаграмма

## Slide 40
Свёрточные коды: порождающие полиномы
Способы записи
  Бинарные последовательности
  Восьмеричное представление (MATLAB)
  Полиномиальное представление
Место полиномов на схеме кодера
Кодер, как линейный фильтр:
Содержимое регистра | y1 | y2
100 | 1 | 1
010 | 1 | 0
001 | 1 | 1
На выходе кодера : 11 10 11

## Slide 41
Свёрточные коды: диаграмма состояний

## Slide 42
Свёрточные коды: решётчатая диаграмма и свободное расстояние

## Slide 43
Свёрточные коды: древовидная диаграмма

## Slide 44
Свёрточные коды: декодирование
МП-декодирование – алгоритм Витерби:
  Города – внутренние состояние кодера
  Дороги – переходы между состояниями, возможные согласно логике работы кодера
  Расстояния – метрики, используемые для определения степени близости принятого символа к возможным последовательностям символов
Цель алгоритма – найти допустимую кодированную последовательность, максимально близкую к принятому сигналу
Используемая метрика зависит от типа решения на выходе демодулятора
  Жёсткие решения – метрика Хэмминга
  Мягкие решения – евклидово расстояние между сигналами

## Slide 45
Свёрточные коды: алгоритм Витерби
Назначение: поиск кратчайшего пути по регулярной решётке
Область применения в цифровой связи
  Приём сигналов с памятью (частотные виды модуляции без разрыва фазы)
  Приём сигналов при наличии межсимвольной интерференции (эквалайзинг = выравнивание АЧХ канала связи)
  Декодирование свёрточных кодов и сигнально-кодовых конструкций

## Slide 46
Свёрточные коды: алгоритм Витерби (пример 1)
Схема городов и дорог между ними
  числа показывают расстояния
  задача – найти кратчайший путь от «A» до «Т»

## Slide 47
Свёрточные коды: алгоритм Витерби (пример 1)
Этап 1 – альтернативных вариантов нет

## Slide 48
Свёрточные коды: алгоритм Витерби (пример 1)
Этап 2 – альтернативных вариантов нет

## Slide 49
Свёрточные коды: алгоритм Витерби (пример 1)
Этап 3 – появляется выбор альтернативных вариантов
  Сравниваем длины путей и оставляем в качестве выжившего более короткий

## Slide 50
Свёрточные коды: алгоритм Витерби (пример 1)
Этап 4 –выбор альтернативных вариантов

## Slide 51
Свёрточные коды: алгоритм Витерби (пример 1)
Этап 5 –выбор альтернативных вариантов

## Slide 52
Свёрточные коды: алгоритм Витерби (пример 1)
Этап 6 –выбор кратчайшего пути – 39 км

## Slide 53
Свёрточные коды: алгоритм Витерби (пример 1)
Результат обратной трассировки
  Найден кратчайший маршрут
  A – B – Ж – Л – О – Р – Т

## Slide 54
Свёрточные коды: алгоритм Витерби (пример 2)
Пусть закодировано 1 1 0 1 1
Передано 11 01 01 00 01
Принято 11 01 01 10 01

## Slide 55
Свёрточные коды: алгоритм Витерби (пример 2)

## Slide 56
Свёрточные коды: алгоритм Витерби (пример 2)

## Slide 57
Свёрточные коды: алгоритм Витерби (пример 2)

## Slide 58
Свёрточные коды: алгоритм Витерби (пример 2)

## Slide 59
Свёрточные коды: алгоритм Витерби (пример 2)

## Slide 60
Декодирование сверточных кодов
Свёрточные коды: алгоритм Витерби (пример 2)

## Slide 61
Свёрточные коды: алгоритм Витерби (пример 2)

## Slide 62
Свёрточные коды: оценка вероятности ошибки
На каждом такте работы декодер Витерби сравнивает метрики путей и отбирает выжившие
Вероятность ошибки определяется вероятностью перепутать правильный путь по решётчатой диаграмме с каким-нибудь другим
Рассмотрим две допустимые кодированные последовательности: правильную и ошибочную
Если код линейный, в качестве правильной можно рассматривать произвольную кодированную последовательность
  Удобно считать, что она полностью состоит из нулевых битов

## Slide 63
Свёрточные коды: оценка вероятности ошибки
Ошибочных последовательностей может быть много, мысленно пронумеруем их
m – номер ошибочной последовательности
Pm – вероятность перепутывать правильную последовательность с m – й неправильной
bm – число неправильных информационных битов, которые попадут на выход декодера при выборе этой неправильной последовательности
Аддитивная верхняя граница для вероятности битовой ошибки (усредняем число возникающих битовых ошибок по всем ошибочным последовательностями):

## Slide 64
Свёрточные коды: оценка вероятности ошибки
Pm – зависит только от расстояния Хэмминга d между правильной и ошибочной последовательностями
Группируем слагаемые для одинаковых d:
P(d) – вероятность перепутывания последовательностей, находящихся на хэмминговом расстоянии d друг от друга
Bd – суммарное число ошибочных информационных бит во всех кодированных последовательностях, находящихся на хэмминговом расстоянии d от правильной (состоящей из одних нулей) последовательности

## Slide 65
Свёрточные коды: оценка вероятности ошибки
С ростом d вероятность P(d) стремится к нулю, поэтому можно ограничиться конечным числом слагаемых
- дистанционный спектр свёрточного кода
  Может быть найден путём просмотра решётки переходов кода
  Есть методы аналитического определения дистанционного спектра по структуре кодера
Дистанционный спектр для кода из примера:
d | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Bd | 1 | 4 | 12 | 32 | 80 | 192 | 448 | 1024 | 2304 | 5120

## Slide 66
Оценка вероятности ошибки – жёсткие решения
Перепутывание: в d битах, которыми отличаются последовательности, оказалось больше d/2 битовых ошибок (если ровно d/2, то 50/50)

## Slide 67
Свёрточные коды: декодирование при мягких решениях
плоскость жёсткой схемы принятия решений
8-ми уровневая схема принятия решений
пример мягких кодовых символов
секция решётки кодирования
секция решётки декодирования

## Slide 68
Модуляция ФМ-2 (BPSK) – символы
Разность метрик при хэмминговом расстоянии d:
  Математическое ожидание: 2d
  Дисперсия: dσ2
  ОСШ по уровню увеличивается в раз
Вероятность перепутывания путей:
  Выигрыш около 2 дБ
Оценка вероятности ошибки – мягкие решения