## Slide 1: Matlab/Simulink для телекоммуникационных задач
Лекторы:
Сергеев Всеволод Максимович
Янситов Константин Константинович

## Slide 2: План лекции
Аналоговые, дискретные, квантованные сигналы.
Спектр сигнала.
Преобразования Фурье.
Свойства преобразований. Равенство Парсеваля. Теорема Котельникова. ЦАП и АЦП, параметры и идея.
Характерные величины и их смысл.
Свёртка и её свойства.
Фильтры: БИХ, КИХ. Классификация фильтров.
Случайные величины. Сигнал как случайная величина.
Аддитивные помехи, шумы.

## Slide 3: Типы сигналов
Аналоговый
Дискретный
Квантованный

## Slide 4: Аналоговые сигналы
Каждый из параметров описывается функцией от времени и непрерывным множеством возможных значений
Отсутствуют чётко отличимые уровни сигнала
Отсутствует избыточность
Используются для представления непрерывных физических величин

## Slide 5: Спектр сигнала
Распределение энергии сигнала по частотам
Согласно теореме Котельникова любой непрерывный сигнал можно представить в виде суммы синусоидальных сигналов
Таким образом сигнал можно представить как в виде функции от времени , так и по его частотным составляющим , где

## Slide 6: Теорема Парсеваля
Мощность сигнала определяется как:
Энергия сигнала определяется как:
Теорема Парсеваля подтверждает равенство энергии сигнала и его спектра:

## Slide 7: Дискретные сигналы
Прерывистые сигналы, представленные выборкой значений при некоторых значениях аргументов

## Slide 8: Теорема Котельникова о дискретизации
Любой непрерывный сигнал со спектром, ограниченным наибольшей частотой , можно непрерывно передавать с помощью отсчётов сигнала, следующих друг за другом не реже, чем раз в секунд.

## Slide 9: Квантованные сигналы
Сигнал, значения которого разбиты по уровням путём их округления
Квантование может быть равномерным или неравномерным
Компандирование – уменьшение интервалов квантования в области малых значений сигнала и увеличение интервалов в области максимальных значений

## Slide 10: Преобразование Фурье (непрерывное)
Прямое и обратное, с помощью него можно выражать сигнал во временных и частотных составляющих
Прямое преобразование Фурье:
Обратное преобразование Фурье:
В Matlab реализовано с помощью функции fft, обратное преобразование - ifft

## Slide 11: Дискретное преобразование Фурье
Если на вход подана дискретная функция , имеющая N отсчётов, с помощью дискретного преобразования Фурье можно представить комплексные амплитуды составляющих синусоидальных сигналов
Комплексность амплитуд позволяет вычислить и амплитуду, и фазу
Прямое ДПФ:
Обратное ДПФ:

## Slide 12: Свойства преобразований Фурье
Линейность: ⟷
Сдвиг по времени:
Периодичность:
Выполняется равенство Парсеваля
Симметрично для действительного сигнала, антисимметрично для комплексного сигнала

## Slide 13: Характерные величины измерения сигналов
dB - логарифмическое отношение энергетических величин:
Важно! Децибел – безразмерная величина, показывающая отношение величин, поэтому в ней может фигурировать энергия, напряжение и т д
dBm - логарифмическое отношение мощностей сигнала относительно 1 мВт
dBw - логарифмическое отношение мощностей сигнала относительно 1 Вт

## Slide 14: Причины использования децибел
Восприятие сигналов у человека пропорционально логарифму интенсивности раздражителя, что делает логарифмическую шкалу более удобной для измерений
Логарифмическая шкала более удобна для работы с широким диапазоном величин
Вместо перемножения отношений величин можно прибегать к менее вычислительно сложным сложению или вычитанию

## Slide 15: Свёртка
x(t)
y(t)

## Slide 16: Свёртка
Возвращает функцию взаимодействия сигнала со сдвинутым и отражённым сигналом
Непрерывный сигнал:
Дискретный сигнал:
Преобразование Фурье переводит свёртку в произведение, а произведение в свёртку:
В Matlab реализована с помощью функции conv, вычислить исходный сигнал по свёртке и второму сигналу можно с помощью функции deconv

## Slide 17: Свойства свёртки
Коммутативность:
Ассоциативность:
Дистрибутивность:
При дифференцировании:

## Slide 18: Свёртка как цифровая фильтрация
Поскольку свёртка – математическая операция, выводящая отклик системы после взаимодействия изначального сигнала с импульсами, свёртку называют цифровой фильтрацией
Фильтры, работающие в реальном времени, не могут полностью подавить спектр вне требуемого диапазона, однако приближенно достигают необходимых диапазонов частот и масштабирования сигнала

## Slide 19: Фильтры
Устройства для выделения необходимых компонент спектра сигнала или подавления нежелательных
Свойства цифровых фильтров:
  импульсная характеристика;
  комплексная частотная характеристика;
  амплитудно-частотная и фазочастотная характеристики;
  системная функция (передаточная функция)
В Matlab можно создать симуляцию фильтрации с помощью команды filterDesigner в командной строке

## Slide 20: Фильтры
Импульсной характеристикой дискретного фильтра называется его реакция на единичный импульс при нулевых начальных условиях
Передаточная функция описывает, как фильтр будет реагировать на входной сигнал
Амплитудо-частотная, фазовая, комплексно частотные характеристики показывают отношение выходного и входного гармонического сигнала

## Slide 21: Типы фильтров

## Slide 22: БИХ-фильтры
линейный электронный фильтр, использующий один или более своих выходов в качестве входа, то есть, использующий обратную связь
Вид взаимодействия сигналов в БИХ-фильтре
Где - выходной сигнал, - входной сигнал, – коэффициенты фильтра, – порядок фильтра, - коэффициенты обратной связи, – порядок обратной связи

## Slide 23: Пример БИХ-фильтра

## Slide 24: КИХ-фильтры
один из видов линейных цифровых фильтров, характерной особенностью которого является ограниченность по времени его импульсной характеристики (с какого-то момента времени она становится точно равной нулю)
Вид взаимодействия с сигналом КИХ-фильтров:
Где - выходной сигнал, - входной сигнал, – коэффициенты фильтра, – порядок фильтра

## Slide 25: Пример КИХ-фильтра

## Slide 26: Свойства КИХ-фильтра
КИХ-фильтры устойчивы
КИХ-фильтры при реализации не требуют наличия обратной связи
Фаза КИХ-фильтров может быть сделана линейной

## Slide 27: Сигнал как случайная величина
Случайными называют сигналы, мгновенные значения которых неизвестны, но имеют некоторую определённую вероятность появления
Параметры случайных сигналов:
  Математическое ожидание
  Дисперсия
  Функция распределения
Примеры случайных сигналов:
  Сообщения с символами, появляющимися с некоторой вероятностью
  Шумы

## Slide 28: Математическое ожидание
Математическое ожидание – среднее значение случайной величины , может быть вычислено для непрерывного (1) и дискретного (2) сигнала
(1)
(2)
,где – значение сигнала, а – вероятность появления значения для множества значений сигнала

## Slide 29: Дисперсия
Дисперсия () – мера разброса случайной величины относительно её математического ожидания – может быть выражена как для непрерывного (1), так и для дискретного (2) сигнала
(1)
(2)

## Slide 30: Функция распределения
Функцией распределения называют функцию со значениями вероятности появления значения сигнала, не превышающего значения во множестве значений

## Slide 31: Нормальное распределение как частный случай распределения
Так же называется распределением Гаусса, задаётся функцией плотности вероятности, совпадающей с функцией Гаусса:
Стандартным нормальным распределением называется распределение с математическим ожиданием и отклонением
В Matlab реализуется с помощью функции normrnd(mu, sigma, size_1, size_2, …, size_n), образует матрицу размера size_1×size_2×…×size_n

## Slide 32: Аддитивные помехи
Аддитивными называются помехи, которые при образовании выходного сигнала представляются в виде слагаемого к исходному сигналу
– полученный сигнал (received)
– отправленный сигнал (sent)
– помеха (noise)

## Slide 33: Шумы
Беспорядочные колебания различной физической природы, отличающиеся сложностью временной и спектральной структуры
Классификация:
  По спектру: широкополосные и тональные
  По временным характеристикам: стационарный, нестационарный
  По природе возникновения
Характеристики:
  По мощности (может быть измерена в dBW, dBm и т д)
  Cпектральная плотность

## Slide 34: SNR (Signal-to-Noise Ratio)
SNR (отношение сигнал-шум) – безразмерная величина, показывающая отношение мощностей сигнала и шума
Может быть как безразмерной величиной:
- мощности сигнала и шума
, - средние амплитуды сигнала и шума
Может выражаться в децибелах:

## Slide 35: Белый шум как пример шума
Стационарный шум с равномерным распределением по спектральным составляющим
Имеет одинаковую мощность в диапазонах одинаковой длины
В Matlab реализуется с помощью функции wgn(m, n, power, powertype)
По умолчанию мощность даётся в dBW
Можно изменить тип мощности параметром powertype (‘dBW’, ‘dBm’, ‘linear’)

## Slide 36: Спасибо за внимание!